Załącznik II

KARTA REJESTRACYJNA TERENU

POTENCJALNIE ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

| 1. Numer ewidencyjny w REJESTRZE GMINY SOSNOWIEC |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lokalizacja obszaru: Zagórze; rejon ulicy ks. F. Blachnickiego na wysokości oczka wodnego w Parku Środula

Typ obszaru: SFA, skarpa nasypu pod drogę

Uformowany nasyp pod drogę w rejonie skrzyżowania dwupoziomowego ulic: 3 Maja i ks. F. Blachnickiego;

2. Główne kryteria wyznaczenia terenu:

| 1. Geomorfologiczne* - kąt nachylenia: ....> 300 - wysokość względna: ....7-10 m - ekspozycja skarpy:... południowo-zachodnia - czynniki uaktywniające procesy stokowe: intensywne opady atmosferyczne, infiltracja wód opadowych i roztopowych, nasycenie wodą wskutek piętrzących się wód u podnóża skarpy, a także działalność antropogeniczna (obciążenie skarpy na skutek dużego ruch pojazdów). | 2. Geologiczne** - budowa skarp: warstwa wierzchnia (o budowie warstwy wewnętrznej brak danych) nasypu zbudowana z gruntów antropogenicznych: gliny z rumoszem wapiennym, zebranym z terenu przylegającego do drogi oraz odpadów budowlanych (gruz), Nasyp uformowany w poprzek obniżenia, wypełnionego deluwiami. W podłożu występują skały wapienne triasu środkowego i lokalnie mułowce triasu dolnego. - powierzchnia ocenianego obszaru: ...1,2 ha |
| --- | --- |
| 3. Hydrogeologiczne i hydrograficzne - obecność wód powierzchniowych piętrzących się w zagłębieniu u podnóża skarpy, po obu stronach drogi. Woda stojąca, napływa z gruntu i spływu powierzchniowego. Utrzymujące się stałe (okresowo wysokie) podpiętrzenie się wody od strony północno-wschodniej nasypu powoduje zaburzenie statyki bardzo stromej skarpy po stronie południowo-zachodniej. Wysokie obciążenie gruntów w skutek przejazdu samochodów ciężarowych, w warunkach dużej wilgotności, wyzwala naprężenia powodujące przemieszczanie się gruntów. | 4. Antropogeniczne - wizja terenowa...widoczny obryw z niszą o średnicy ok. 4 m, obejmujący chodnik i nasyp, znajdujący się na wysokości rury przepływowej (odpływ wody od strony północno-wschodniej nasypu). W drodze na odcinku co najmniej 150 m widoczne są deformacje nieciągłe (obniżenia i nierówności) – możliwość istnienia szczelin pod pokrywą asfaltu, powyżej niszy, w odległości ok. 2 m od jej krawędzi. Istnieje potencjalne zagrożenie zwiększenia się zasięgu obrywu i obsunięcia się fragmentu jezdni. W związku z tym jest pilna potrzeba wykonania ekspertyzy inżynierskiej i zabezpieczenia skarpy. |

3. Wskazania dotyczące obserwacji:

| TAK X | NIE - | obserwacja podnóża skarpy po intensywnych deszczach pozwoli określić udział sufozji w procesie niszczenia skarpy (wymywanie utworów pylasto-piaszczystych z deluwiów podścielających nasyp). |
| --- | --- | --- |

| 4. Wypełniający kartę (imię i nazwisko) | 5. Kategoria i numer uprawnień geologicznych | 6. Instytucja | 7. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Anna Chmura | VIII – 0133 V - 1266 | Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu ul. Królowej Jadwigi 1 41-200 Sosnowiec | 28 sierpień 2009 roku |

* wartości średnie, czynniki przeważające (odczyty z mapy topograficznej w skali 1:10 000)

** opis na podstawie Szczegółowiej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice

KARTA REJESTRACYJNA TERENU

POTENCJALNIE ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

| 1. Numer ewidencyjny w REJESTRZE GMINY SOSNOWIEC |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lokalizacja obszaru: Zagórze; rejon ulic T. Lenartowicza i K. Szymanowskiego

Typ obszaru: SIL stok wzgórza triasowego przykryty deluwiami (gliny i piaski)

2. Główne kryteria wyznaczenia terenu:

| 1. Geomorfologiczne* - kąt nachylenia: ....60 – 150 - wysokość względna: ....7 – 20 m - ekspozycja stoku:..... północno-wschodnia - czynniki uaktywniające procesy stokowe: intensywne opady atmosferyczne, infiltracja wód opadowych i roztopowych a także działalność antropogeniczna (obciążenie stoku obiektami budowlanymi, wystąpienie wstrząsów wynikających z podziemnej działalności górniczej) | 2. Geologiczne** - budowa geologiczna: ..stok zbudowany z piaskowców triasu dolnego, z licznymi spękaniami i szczelinami pionowymi charakterystycznymi dla strefy uskokowej. Szczeliny wypełnione glinami staroplejstoceńskimi, przykryte warstwą osadów deluwialnych – gliny i piaski plejstoceńskie o miąższości 1-3 m. Występują głównie piaskowce drobnoziarniste, miejscami gruboziarniste i zlepieńcowate, słabozwięzłe o spoiwie ilastym . W części stropowej są silnie zwietrzałe. - powierzchnia ocenianego obszaru: ..10,6 ha |
| --- | --- |
| 3. Hydrogeologiczne i hydrograficzne - brak | 4. Antropogeniczne - wizja terenowa:...w zabudowaniach zlokalizowanych w dolnej partii stoku występują niewielkie odchylenia od pionu. Potencjalne zagrożenie terenu w wyniku intensyfikacji procesów stokowych (koluwialno-deluwialnych) spowodowanych obciążeniem gruntu zabudowaniami i w przypadku prowadzenia prac ziemnych, które zmienią parametry stoku (np. wykopy o głębokości > 3 m). Ponadto gliny wypełniające szczeliny mogą ulegać wyciśnięciu lub zapadnięciu wskutek uaktywnienia się strefy uskokowej, spowodowanej tąpnięciami i osiadaniem terenu, będących skutkiem podziemnej eksploatacji górniczej. |

3. Wskazania dotyczące obserwacji:

| TAK -- | NIE X | Uzasadnienie: nie dotyczy |
| --- | --- | --- |

| 4. Wypełniający kartę (imię i nazwisko) | 5. Kategoria i numer uprawnień geologicznych | 6. Instytucja | 7. Data wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylwester Wilanowski Anna Chmura | VIII – 0133 V - 1266 | Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu ul. Królowej Jadwigi 1 41-200 Sosnowiec | 28 sierpień 2009 roku |

* wartości średnie, czynniki przeważające (odczyty z mapy topograficznej w skali 1:10 000)

** opis na podstawie Szczegółowiej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice